## Slide 1
2026. 10. 15
Kyungpook National University [KNU]
Electronic & Electrical Engineering
················································································································································································································
Intelligent Chip Engineering Lab. [ICE]
6G 통신을 위한
DPD AI 칩 설계
PBL 과제 안내

## Slide 2: 목차
2
1
DPD 기본
PA 비선형성, DPD 원리, 성능 지표 (NMSE · ACPR · EVM)
2
LW-ResGRU DPD 모델과 코드 리뷰
논문 구조·novelty 요약 → PyTorch 모델 → HLS 소스 파일별·함수별 리뷰
3
배포 자료와 우선 과제
패키지 구성, Vitis HLS 2024.1 실행 방법, v0의 성능 열화(논문 대비), 지켜야 할 조건
4
Vitis HLS 기초 (자습용)
HLS 흐름, 자료형, 지표 읽기, PIPELINE · UNROLL · ARRAY_PARTITION 등 최적화 pragma 전체

## Slide 3
PART 1
DPD 기본
PA는 왜 신호를 일그러뜨리는가
DPD는 무엇을 하는가
성능은 어떻게 재는가 — NMSE · ACPR · EVM

## Slide 4: PA 비선형성과 DPD의 원리
4
전력증폭기(PA)는 효율이 높은 포화 근처에서 쓸수록 좋지만, 그 영역에서는
큰 입력이 덜 증폭됨 (AM/AM 압축), 위상도 틀어짐 (AM/PM)
이전 샘플의 영향이 남음 (메모리 효과) → 시간 의존적인 모델 필요
결과: 신호가 일그러지고 옆 채널로 전력이 새어 다른 사용자를 방해
DPD (Digital Predistortion): PA의 역특성을 디지털로 미리 적용
x → DPD → PA → G·x (전체가 선형 증폭기처럼 동작)
Notes: PA는 효율이 좋은 포화 근처에서 쓰고 싶지만, 그 영역에서는 출력이 입력에 비례하지 않습니다(압축). DPD는 PA의 역특성을 미리 곱해 PA를 통과한 결과가 선형이 되게 만듭니다. 오른쪽 그림은 실제 데이터(DPA_200MHz)와 PA 대리모델로 그린 AM/AM입니다.

## Slide 5: DPD 성능 지표 — NMSE · ACPR · EVM
5
무엇을 재나 (모두 dB, 작을수록 좋음)
NMSE: 출력과 이상적 출력 G·x의 오차 에너지 비
ACPR (dBc): 주 채널 대비 인접 채널 전력. 왼쪽/오른쪽 따로. 실무에서 가장 중요
EVM: 변조 심볼의 오차 (통신 품질)
데이터셋 DPA_200MHz
200 MHz 대역 신호, 샘플링 800 MHz
test 7,680 샘플 = 2,560 × 3 구간 (구간마다 은닉 상태 0에서 시작)
PA 대리모델 통과 (제공 도구 eval_pa.py) | NMSE | EVM | ACPR L / R
DPD 없음 | −11.07 dB | −11.71 dB | −31.99 / −30.00 dBc
논문 Table I — LW-ResGRU (H=5, L=3), 10 seed 평균 | −43.48 dB | −46.65 dB | −50.39 / −47.83 dBc
제공 모델 (seed 4574, float) — 이번 과제의 golden | −45.52 dB | −49.42 dB | −53.59 / −50.43 dBc
학습은 2단계: ① 실측 데이터로 PA 대리모델 학습 → ② PA 모델을 고정하고 DPD 학습. PA 모델은 평가 도구일 뿐 HW로 만들지 않는다.
Notes: NMSE는 시간 영역 오차, ACPR은 옆 채널 누설입니다. 실무에서는 ACPR이 가장 중요합니다. 모든 지표는 dB이고 더 음수일수록 좋습니다. 측정은 반드시 eval_pa.py로 2,560 샘플 구간 단위로 합니다.

## Slide 6
PART 2
LW-ResGRU DPD 모델과 코드 리뷰
논문 요약: 구조와 novelty (II = 2)
PyTorch 모델 (학습·golden 생성 쪽)
HLS 소스 (v0): 파일 지도 → 호출 구조 → 함수별 리뷰
PyTorch ↔ HLS ↔ golden 파일 대응표

## Slide 7: LW-ResGRU 한눈에 (논문: Kim, Park, Kim, KNU)
7
단계 | 식 | 파라미터
① FEx | [I, Q, ¦x¦, ¦x¦³, sinθ, cosθ] | 0
② 입력 투영 | x = W_in·x_fex + b_in (6→5) | 35
③ PReLU | x ≥ 0 ? x : a·x | 1
④ GRU 3층 + 층별 잔차 | x_n = GRU_n(x_{n-1}) + σ(S_n)·x_{n-1} | 3 × 180 + 3
⑤ 출력 투영 | [I_y, Q_y] = W_out·x_3 + b_out (5→2) | 12
합계 |  | 591
숫자로 보는 모델
GRU 층 하나 = 3 게이트 × (W_i 5×5 + W_h 5×5 + b 2×5) = 180
H = 5 (은닉 크기)로 작게, 대신 L = 3 층으로 깊게
σ(S_n): 층마다 학습되는 스칼라 1개 (잔차 세기)
Notes: 논문은 다섯 단계 구조입니다. FEx로 I/Q를 6개 특징으로 늘리고, 6→5 선형층과 PReLU를 거쳐, GRU 3층을 지나는데 층마다 잔차(x_n = h + σ(S_n)·x_{n-1})를 더합니다. 마지막 5→2 선형층이 I/Q를 냅니다. 파라미터는 591개뿐입니다.

## Slide 8: 논문의 novelty - II = 2
8
RNN-DPD의 HW 병목 (논문 Fig.1)
높은 샘플링 속도 → 높은 처리율 요구
은닉 상태의 순차 의존 → 파이프라인 한계
H↑ 정확도↑ 이지만 행렬곱 지연↑
(H, L) | (8,1) | (7,1) | (6,2) | (5,3) | (4,4)
II (논문 Table III) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2
NMSE (Table I, H=5·8) | −43.14 |  |  | −43.48 | 
층별 잔차가 작은 H에서도 정확도를 지킨다 → H = 5
H가 작으면 재귀 경로(5×5 행렬곱)가 짧다 → II = 2
66 MHz × 1/2 = 33.3 MSps
→ II = 2는 필수 조건
II (Initiation Interval): 다음 샘플을 받기까지 걸리는 clock 수
처리율(MSps) = 클록 주파수(MHz) / II
자세한 개념은 PART 4 참고
Notes: RNN은 h(t)가 h(t-1)에 의존해서 파이프라인이 막힙니다. 은닉 크기 H가 크면 재귀 경로(행렬곱)가 길어져 II가 커집니다. 논문의 주장은 층별 잔차로 작은 H에서도 정확도를 지키고, 그 결과 재귀 경로가 짧아져 II=2를 얻는다는 것입니다. 그래서 II=2는 이 과제에서 반드시 지켜야 합니다.

## Slide 9: HLS 소스 (v0) 파일 지도 — src/
10
파일 | 역할 | 이번 과제에서 쓰이는 것 | 비고
config.h | 크기·자료형 정의 | I_SIZE=H_SIZE=5, NUM_LAYERS=3, TIME_STEP=64, data_t / weight_t / accum_t | 모든 파일이 include
multi_gru.cpp / .h | top 함수 ResGRU, GRU 층 반복, 층별 잔차 | ResGRU, GRU_single | MultiLayerGRU, GRU_multi, ResJ_multi_GRU는 미사용
gru_cell.h | GRU 셀 계산 | GRU_Kernel_PE (행렬곱 6개), Gate_Calc_PE (게이트·상태 갱신) | GRU_Cell_PE는 미사용
linear_layer.h | 행렬곱 · 선형층 · FEx | MAC_PE, MVM_PE, Linear, FExLayer | 
activations.h | 활성화 함수 | my_hard_sigmoid, my_hard_tanh, prelu | 나머지(hls4ml 계열, GPL)는 미사용
utils.h | 배열 복사 | copy_row (UNROLL) | 
fxp_sqrt.h | 고정소수점 sqrt (AMD 예제) | include만 됨 | FEx는 sqrt 대신 Newton-Raphson 사용
nnet_common.h | hls4ml 공통 정의 | include만 됨 | 
gru_cell.cpp | 단일 GRU 예전 버전 | — | 빌드에 포함되지 않음 (I_SIZE 4)
wrapper.cpp | 논문 측정용 wrapper (Res_HW_wrapper) | — | tcl의 top은 ResGRU. wrapper는 빌드 안 함
빌드 스크립트(scripts/run_resgru.tcl)는 src/multi_gru.cpp 하나만 add_files 하고 set_top ResGRU. 헤더는 include로 따라 들어온다.
Notes: v0은 논문 HLS 원본에서 config만 (5,3)으로 맞춘 것입니다. 실제로 쓰이는 경로는 multi_gru.cpp의 ResGRU입니다. 쓰이지 않는 함수도 많이 남아 있으니 헷갈리지 마세요.

## Slide 10: 호출 구조 — 샘플 하나가 지나가는 길
11
Notes: LOOP_T가 시간 루프이고 PIPELINE이 걸려 있습니다. 그 안의 모든 함수는 INLINE이라 하나의 큰 파이프라인이 됩니다. h_state_all은 static이라 다음 시간 샘플로 값이 전달되고, 이것이 재귀 경로입니다.

## Slide 11: config.h — 크기와 자료형
12
src/config.h (전문)
#define I_SIZE 5
#define H_SIZE 5
#define NUM_LAYERS 3
#define TIME_STEP 64
typedef ap_fixed<16,2, AP_RND, AP_SAT> data_t;
typedef ap_fixed<16,2, AP_RND, AP_SAT> weight_t;
typedef ap_fixed<18,3, AP_RND, AP_SAT> accum_t;
이름 | 뜻 | 어디에 쓰이나
I_SIZE, H_SIZE | GRU 입력·은닉 크기 (=5) | 모든 행렬 크기
NUM_LAYERS | GRU 층 수 (=3) | LAYER_LOOP, 가중치 배열 1차원
TIME_STEP | ResGRU 한 번 호출에 처리하는 샘플 수 | LOOP_T 반복 수, IQ_seq 크기
data_t | 활성화·층 사이 값·bias | FEx, 게이트, h, 출력
weight_t | 가중치, σ(S_n), PReLU a | 모든 W, gating_params
accum_t | 행렬곱 누산기 | MAC_PE의 acc, x_inj
주의
ap_fixed<16,2> 표현 범위는 [−2, 2)
이 범위를 넘는 값은 AP_SAT로 포화
가중치·중간값의 실제 범위는 hw_ref.py --dump로 확인할 수 있다
v1 규칙: data_t·weight_t는 16비트 단어 고정, 정수/소수 배분과 accum_t는 자유
ap_fixed<W, I, 반올림, 넘침>: W 전체 비트, I 정수 비트(부호 포함). 자세한 내용은 PART 4.
Notes: 자료형 세 개가 전체 설계의 정확도와 자원을 좌우합니다. v1에서는 weight_t와 data_t를 16비트 단어로 고정하되 정수·소수 배분은 자유입니다.

## Slide 12: top 함수 ResGRU — 인터페이스
13
src/multi_gru.cpp (요약)
void ResGRU(
data_t IQ_seq[TIME_STEP][2], // 입력 64샘플 (I,Q)
data_t OUT_seq[TIME_STEP][2], // 출력 64샘플
weight_t W_inj[H_SIZE][6], // 입력 투영 6->5
data_t b_inj[H_SIZE],
weight_t prelu_param, // PReLU a
weight_t gating_params[NUM_LAYERS], // σ(S_n)
weight_t W_ir[NUM_LAYERS][H_SIZE][H_SIZE],
weight_t W_hr[...], W_iz[...], W_hz[...],
weight_t W_in[...], W_hn[...],
data_t b_ir[NUM_LAYERS][H_SIZE], b_hr[...],
data_t b_iz[...], b_hz[...], b_in[...], b_hn[...],
weight_t W_out[2][H_SIZE], // 출력 투영 5->2
data_t b_out[2]
) {
#pragma HLS DATAFLOW
static data_t h_state_all[NUM_LAYERS][H_SIZE];
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=h_state_all complete dim=1
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=h_state_all complete dim=2
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=W_inj complete dim=1
... // 모든 가중치 배열 complete partition
인자 | golden/weights 파일
W_inj, b_inj | W_inj.txt, b_inj.txt
prelu_param | prelu.txt
gating_params | gating.txt (σ 적용된 값)
W_ir … W_hn (층 l) | L{l}_W_ir.txt … L{l}_W_hn.txt
b_ir … b_hn (층 l) | L{l}_b_ir.txt … L{l}_b_hn.txt
W_out, b_out | W_out.txt, b_out.txt
IQ_seq (입력) | vectors/dpd_in.txt (7,680 × 2)
읽는 법
배열 인자 → 기본 ap_memory 포트 (BRAM 같은 주소/데이터 포트)
ARRAY_PARTITION complete → 배열을 낱개 레지스터로 쪼갬 → 한 cycle에 모두 읽기 가능
static h_state_all → 호출이 끝나도 값이 남는 은닉 상태 저장소 (시간 t−1 → t)
DATAFLOW → 함수 안의 단계를 겹쳐 실행 (PART 4)
Notes: ResGRU는 64샘플 블록을 받아 64샘플을 냅니다. 가중치는 모두 함수 인자로 들어오고, testbench가 golden/weights의 txt를 읽어 채웁니다.

## Slide 13: ResGRU 본문 — LOOP_T (시간 루프)
14
src/multi_gru.cpp:308-351
LOOP_T: for (int t = 0; t < TIME_STEP; t++) {
#pragma HLS PIPELINE
bool rst = (t == 0);
FEx : FExLayer<data_t>(IQ_seq[t][0], IQ_seq[t][1], x_w_fex);
IN_INJECT : Linear<6,H_SIZE,data_t,weight_t,accum_t>(
x_w_fex, W_inj, b_inj, x_inj);
PReLU : nnet::prelu<accum_t,data_t,weight_t,H_SIZE>(
x_inj, gru_in, prelu_param);
copy_row<H_SIZE>(gru_in, layer_in[0]);
LAYER_LOOP: for (int l = 0; l < NUM_LAYERS; l++) {
#pragma HLS PIPELINE
GRU_single(layer_in[l], (t==0), h_state_all[l], layer_out[l],
W_ir[l], W_hr[l], W_iz[l], W_hz[l], W_in[l], W_hn[l],
b_ir[l], b_hr[l], b_iz[l], b_hz[l], b_in[l], b_hn[l]);
copy_row<H_SIZE>(layer_out[l], h_state_all[l]); // 상태 저장
RES_J: for (int i = 0; i < H_SIZE; i++) {
#pragma HLS UNROLL
layer_in[l+1][i] = layer_out[l][i]
+ gating_params[l] * layer_in[l][i];
}
copy_row<H_SIZE>(layer_in[NUM_LAYERS], gru_out);
}
OUT : Linear<H_SIZE,2,data_t,weight_t,data_t>(
gru_out, W_out, b_out, OUT_seq[t]);
}
한 줄씩
LOOP_T: 64샘플을 하나씩. PIPELINE → 샘플마다 겹쳐 실행
FEx: (I, Q) → 특징 6개
IN_INJECT: 6→5 선형층, 누산은 accum_t
PReLU: accum_t → data_t로 변환되며 활성화
LAYER_LOOP: GRU 3층. 바깥이 PIPELINE이라 자동으로 완전 펼침 (층 3개가 각각 하드웨어)
GRU_single: 층 l의 셀 계산, h_state_all[l] 읽고 새 h를 씀
RES_J: 층별 잔차 x_{n} = h + σ(S_n)·x_{n-1}
OUT: 5→2 선형층 → 출력 I, Q
노란 줄
t == 0일 때 GRU_single의 reset이 켜진다 → ResGRU를 한 번 부를 때(64샘플)마다 은닉 상태가 0에서 시작
Notes: 이 루프가 설계의 심장입니다. PIPELINE이 걸려 있고 리포트상 II=2입니다. 안쪽 LAYER_LOOP와 모든 함수는 파이프라인 안에서 자동으로 펼쳐집니다.

## Slide 14: FExLayer — 특징 추출 (linear_layer.h)
15
src/linear_layer.h:49-81
template<typename data_T>
void FExLayer(data_T Ix, data_T Qx, data_T out[6]) {
#pragma HLS INLINE
data_T amp, amp2, amp3, phase, sin_theta, cos_theta;
amp2 = Ix * Ix + Qx * Qx;
data_T delta = amp2 - data_T(1);
// 1/sqrt(amp2)의 초기값: 테일러 전개 (amp2 = 1 근처)
data_T inv_sqrt = data_T(1) - data_T(0.5)*delta
+ data_T(0.375)*delta*delta;
for (int i = 0; i < 4; i++) { // Newton-Raphson 4회
inv_sqrt = inv_sqrt * (data_T(1.5)
- data_T(0.5) * amp2 * inv_sqrt * inv_sqrt);
}
amp = amp2 * inv_sqrt; // |x| = x^2 / |x|
amp3 = amp * amp2; // |x|^3
sin_theta = Qx * inv_sqrt; // Q / |x|
cos_theta = Ix * inv_sqrt; // I / |x|
out[0]=Ix; out[1]=Qx; out[2]=amp; out[3]=amp3;
out[4]=sin_theta; out[5]=cos_theta;
}
Newton-Raphson 역제곱근
목표: y = 1/√(amp2)
반복식: y ← y·(1.5 − 0.5·amp2·y²)
나눗셈·sqrt 없이 곱셈만 사용
초기값이 정확할수록 적은 반복으로 수렴
생각해 볼 점
모든 중간값(amp2, delta, inv_sqrt, …)이 data_T = data_t 형식
|x|가 아주 작으면 1/|x|는 아주 커진다 → data_t의 범위 안에 들어오는가?
for 4회 + 곱셈 다수 → LOOP_T 파이프라인 안에서 모두 펼쳐짐 (DSP 사용)
PyTorch FEx와의 차이는 hw_ref.py --fex nr / nr_fx로 분리해 잴 수 있다
논문 식(1): x_fex = [I, Q, |x|, |x|³, sin θ, cos θ]. 논문 III-B: "FEx는 나눗셈·제곱근을 피하려고 Newton-Raphson으로 계산"
Notes: sqrt와 나눗셈은 하드웨어로 비쌉니다. 그래서 1/sqrt(amp2)를 Newton-Raphson으로 구한 뒤 곱셈만으로 |x|, sin, cos를 만듭니다. 중간값도 모두 data_t로 계산됩니다.

## Slide 15: Linear · MVM_PE · MAC_PE — 행렬곱 (linear_layer.h)
16
src/linear_layer.h:4-46 (요약)
template<int LEN, typename data_T, typename weight_T, typename accum_T>
accum_T MAC_PE(data_T x[LEN], weight_T w[LEN]) { // 내적 1개
#pragma HLS INLINE
accum_T acc = 0;
for (int i = 0; i < LEN; i++) {
#pragma HLS PIPELINE II=1
acc += accum_T(x[i] * w[i]); // 곱 -> accum_T로 변환 후 누산
}
return acc;
}
template<int IN, int OUT, ...>
void MVM_PE(data_T x[IN], weight_T W[OUT][IN], accum_T y[OUT]) {
#pragma HLS INLINE
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=W complete dim=1
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=W complete dim=2
for (int o = 0; o < OUT; o++) {
#pragma HLS UNROLL
y[o] = MAC_PE<IN, ...>(x, W[o]); // 출력마다 내적
}
}
// Linear = MVM_PE + bias: y[o] = MAC_PE(x, W[o]) + b[o]
행렬곱 | 곱셈 수 / 샘플
IN_INJECT (6→5) | 30
GRU 층 1개: W_i·x 3개 + W_h·h 3개 (5×5) | 150
GRU 3층 | 450
OUT (5→2) | 10
게이트·잔차·FEx 곱셈 | 수십 개
이 코드가 만드는 하드웨어
PIPELINE 영역 안의 루프는 HLS가 자동으로 완전 펼침
INLINE으로 모두 LOOP_T 안에 들어가므로, 위 곱셈이 전부 동시에 존재 → 구현 후 DSP 648개
x[i] * w[i]의 곱은 넓은 형식 → accum_T(...)에서 반올림·포화
곱셈 하나가 DSP 하나라고 가정하면 자원은 "곱셈 수"에 비례한다. 같은 곱셈기를 여러 번 쓰면(시분할) 자원은 줄지만 II가 늘어난다 → 트레이드오프.
Notes: 루프 안에 PIPELINE이 있지만 모두 INLINE되어 LOOP_T 파이프라인 안으로 들어가므로, 결국 모든 곱셈이 병렬 곱셈기로 펼쳐집니다. DSP 648개는 대부분 여기서 나옵니다.

## Slide 16: GRU_single · GRU_Kernel_PE — GRU 셀의 행렬곱
17
src/multi_gru.cpp:10-68 (요약)
void GRU_single(data_t x[I_SIZE], bool reset,
data_t h_prev[H_SIZE], data_t h_next[H_SIZE], ...) {
#pragma HLS INLINE
data_t h_state[H_SIZE];
RESET_LOOP: for (int i = 0; i < H_SIZE; i++) {
#pragma HLS UNROLL
h_state[i] = reset ? data_t(0) : h_prev[i];
}
accum_t W_ir_x[H_SIZE], W_iz_x[H_SIZE], W_in_x[H_SIZE];
accum_t W_hr_h[H_SIZE], W_hz_h[H_SIZE], W_hn_h[H_SIZE];
GRU_Kernel_PE<...>(x, h_state, W_ir, W_iz, W_in, W_hr, W_hz, W_hn,
W_ir_x, W_iz_x, W_in_x, W_hr_h, W_hz_h, W_hn_h);
Gate_Calc_PE<...>(W_ir_x, W_hr_h, b_ir, b_hr, W_iz_x, W_hz_h, b_iz, b_hz,
W_in_x, W_hn_h, b_in, b_hn, h_state, h_next);
}
// gru_cell.h — GRU_Kernel_PE: 행렬곱 6개
MVM_PE<IN,H>(x, W_ir, W_ir_x); MVM_PE<H,H>(h_prev, W_hr, W_hr_h);
MVM_PE<IN,H>(x, W_iz, W_iz_x); MVM_PE<H,H>(h_prev, W_hz, W_hz_h);
MVM_PE<IN,H>(x, W_in, W_in_x); MVM_PE<H,H>(h_prev, W_hn, W_hn_h);
PyTorch nn.GRU 수식 (학습에 쓴 것)
r = σ(W_ir·x + b_ir + W_hr·h + b_hr)
z = σ(W_iz·x + b_iz + W_hz·h + b_hz)
n = tanh(W_in·x + b_in + r ⊙ (W_hn·h + b_hn))
h' = (1 − z) ⊙ n + z ⊙ h
HW 관점 포인트
x에 곱하는 3개(W_i·x)는 h를 기다릴 필요 없음 → 미리 계산 가능
h에 곱하는 3개(W_h·h)는 이전 시간의 h가 나와야 시작 가능 → 재귀 경로
재귀 경로: h(t−1) → W_h·h → 게이트(σ, tanh) → h(t) → 다음 샘플
이 경로의 길이가 LOOP_T의 II를 결정한다 (PART 4 '반복 사이 의존성')
Notes: GRU 수식과 코드 변수의 대응을 꼭 확인하세요. W_ir_x는 W_ir·x, W_hr_h는 W_hr·h입니다. 게이트 계산은 다음 장입니다.

## Slide 17: Gate_Calc_PE · 활성화 함수 — 게이트와 상태 갱신
18
src/gru_cell.h:94-112 (Gate_Calc_PE)
GATE_LOOP: for (int i = 0; i < HIDDEN_SIZE; i++) {
#pragma HLS UNROLL factor=1
#pragma HLS PIPELINE II=1
r_pre = W_ir_x[i] + b_ir_local[i] + W_hr_h[i] + b_hr_local[i];
nnet::my_hard_sigmoid<data_T,data_T>(r_pre, r);
r_h = r * (W_hn_h[i] + b_hn_local[i]);
n_pre = W_in_x[i] + b_in_local[i] + r_h;
nnet::my_hard_tanh<data_T,data_T>(n_pre, n);
z_pre = W_iz_x[i] + b_iz_local[i] + W_hz_h[i] + b_hz_local[i];
nnet::my_hard_sigmoid<data_T,data_T>(z_pre, z);
one_minus_z = (data_T)(1.0) - z;
h_next[i] = one_minus_z * n + z * h_prev[i];
}
src/activations.h:49-62 (요약)
template <typename in_T, typename out_T>
void my_hard_sigmoid(in_T in, out_T &out) {
out_T y = (out_T)(0.2) * out_T(in) + (out_T)(0.5);
if (y > 1) y = 1; else if (y < 0) y = 0; out = y; }
template <typename in_T, typename out_T>
void my_hard_tanh(in_T in, out_T &out) {
if (in > 1) out = 1; else if (in < -1) out = -1; else out = in; }
코드 변수 | 수식
r_pre / r | W_ir·x + b_ir + W_hr·h + b_hr / σ(·)
r_h | r ⊙ (W_hn·h + b_hn)
n_pre / n | W_in·x + b_in + r_h / tanh(·)
z_pre / z | W_iz·x + b_iz + W_hz·h + b_hz / σ(·)
h_next | (1 − z)·n + z·h
생각해 볼 점
계산 순서: r → n → z → h. r과 n이 직렬(n이 r을 기다림)
게이트 중간값이 모두 data_T(=data_t) 로 반올림·포화된다
활성화는 직선을 잘라 붙인 근사 (hard sigmoid: 0.2x+0.5, hard tanh: x를 ±1로 자름)
학습(PyTorch)은 정확한 σ, tanh. 논문 III-B의 HW 설명과도 직접 비교해 볼 것
Notes: 코드의 r_pre, z_pre, n_pre가 수식의 괄호 안입니다. 활성화 함수는 my_hard_sigmoid와 my_hard_tanh를 씁니다. 학습에 쓴 함수와 같은지 비교해 보세요.

## Slide 18: 나머지 코드 — prelu, copy_row, 출력
19
activations.h — prelu (요약)
template <typename in_T, typename out_T, typename param_T, int SIZE>
void prelu(in_T in[SIZE], out_T out[SIZE], param_T param) {
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
#pragma HLS UNROLL
out[i] = (in[i] > 0) ? out_T(in[i]) : out_T(param * in[i]); } }
utils.h — copy_row
template <int D, typename T>
void copy_row(const T in[D], T out[D]) {
#pragma HLS INLINE
for (int i = 0; i < D; i++) {
#pragma HLS UNROLL
out[i] = in[i]; } }
prelu: 부호 비교 + 조건부 곱셈 1개 (a = prelu_param)
copy_row: 하드웨어에서는 배선일 뿐 (펼쳐진 복사)
OUT: Linear<H_SIZE,2,data_t,weight_t,data_t> — 출력층은 누산기 타입으로 data_t를 그대로 씀
쓰이지 않는 코드 | 설명
MultiLayerGRU, GRU_multi | 잔차 없는 다층 GRU (이전 실험)
ResJ_multi_GRU | x0를 매 층에 주입하는 다른 잔차 방식
GRU_Cell_PE, Copy_Bias_PE 일부 | DATAFLOW 버전 GRU 셀
gru_cell.cpp | 단일 GRU (빌드 안 됨)
activations.h 대부분 | hls4ml의 sigmoid/tanh 표, softmax 등
wrapper.cpp | 논문 측정용 top. BRAM/URAM에 가중치 저장, 샘플마다 ResGRU 호출
Notes: v0에는 쓰지 않는 코드가 많습니다. 정리는 자유지만, 정리한 것도 한 번의 변경으로 기록하고 결과가 같은지 확인하세요.

## Slide 19: 대응표 — PyTorch ↔ HLS ↔ golden ↔ hw_ref
20
블록 | PyTorch (opendpd_min) | HLS (src/) | golden/weights | hw_ref.py 옵션
FEx | cgru.py ResidualRNNBlock (sqrt, 나눗셈) | FExLayer (NR 4회) | — | --fex exact ¦ nr ¦ nr_fx
입력 투영 | W_in (Linear 6→5) | Linear (IN_INJECT) | W_inj, b_inj | 
PReLU | in_act (degree=−7) | nnet::prelu | prelu | 
GRU 행렬곱 | nn.GRU weight_ih / weight_hh | GRU_Kernel_PE (MVM_PE × 6) | L{l}_W_i{r,z,n}, L{l}_W_h{r,z,n} | --weight_t, --accum_t
게이트·활성화 | nn.GRU (정확한 σ, tanh) | Gate_Calc_PE + my_hard_* | L{l}_b_* | --act exact ¦ hard
상태 유지 | 2,560 샘플 구간 | static h_state_all, t==0 리셋 | manifest.json segment_len | --reset_every N
층별 잔차 | x = out + σ(gate)·x | RES_J | gating (σ 적용됨) | 
출력 투영 | fc_out (Linear 5→2) | Linear (OUT) | W_out, b_out | 
자료형 | float32 | data_t / weight_t / accum_t | — | --data_t, --fxp hls
golden/vectors: dpd_in.txt (입력 7,680 × 2) · torch_out.txt (PyTorch 출력, 2,560 구간마다 상태 0).
Notes: 네 곳이 같은 계산을 해야 합니다. 디버깅할 때 이 표를 보고 어느 블록에서 달라지는지 좁혀 가세요.

## Slide 20
PART 3
배포 자료와 우선 과제
패키지 구성과 도구
Vitis HLS 2024.1에서 v0 돌려 보기 (C-sim → 합성 → 구현)
v0의 성능 열화 — 논문 결과와 비교
반드시 지켜야 할 조건과 우선 과제

## Slide 21: 배포 패키지 구성
22
배포 저장소
lw_resgru/
├─ README.md 빠른 시작, 도구 설명, 기준 수치
├─ docs/
│ ├─ PBL_학생안내_...md 과제 안내 (목표·로드맵·규칙)
│ ├─ v0_알려진문제.md P1~P4 증상과 측정 손실
│ ├─ 작업환경_가이드.md 설치·실행·문제 해결
│ └─ ppa_history_template.md
├─ src/ HLS v0 (11개 파일)
├─ tb/tb_resgru.cpp 학습 가중치를 읽는 testbench
├─ scripts/run_resgru.tcl 빌드 스크립트
├─ golden/
│ ├─ weights/ 가중치 txt 47개 + manifest.json
│ └─ vectors/ dpd_in.txt, torch_out.txt
├─ tools/
│ ├─ hw_ref.py HLS와 같은 순서의 Python 참조
│ ├─ compare_out.py HLS 출력 vs 참조 (PASS/FAIL)
│ └─ eval_pa.py PA 대리모델 → NMSE/EVM/ACPR
├─ opendpd_min/ eval_pa 실행용 OpenDPD 최소 구성
│ + 데이터셋 + PA·DPD 모델(.pt)
└─ results/ (비어 있음) 여러분의 출력
무엇을 | 어디서
v0 소스를 고친다 | src/
학습 가중치로 C-sim | tb/ + scripts/ (자동)
같은 계산을 Python으로 | tools/hw_ref.py
HLS가 맞게 구현됐나 | tools/compare_out.py
정확도 목표를 넘나 | tools/eval_pa.py
변경 기록 | docs/ppa_history_template.md
준비물
Python: hw_ref.py, compare_out.py는 numpy만, eval_pa.py는 torch (CPU) 필요
패키지는 한글·공백 없는 경로에 (예: C:\work\lw_resgru)
Notes: 패키지를 git 저장소로 받습니다. results 폴더는 비어 있고 여러분의 출력이 쌓이는 곳입니다.

## Slide 22: 도구 ① hw_ref.py — HLS를 흉내 내는 Python reference
23
옵션 | 의미
--act exact ¦ hard | 정확한 σ/tanh ¦ v0의 hard σ/tanh
--fex exact ¦ nr ¦ nr_fx | 정확한 FEx ¦ v0 FEx 식(float) ¦ v0 식 + <16,2> 포화
--reset_every N | N샘플마다 상태 리셋 (기본 2560 = golden, v0는 64)
--data_t / --weight_t / --accum_t W,I | ap_fixed<W,I,AP_RND,AP_SAT>로 HLS와 같은 위치에서 양자화
--fxp hls | v0 타입 일괄 (16,2 / 16,2 / 18,3)
--dump DIR | 중간값(fex, prelu, layerN) 저장 → 범위 분석
--ref FILE | 결과를 다른 출력과 바로 비교 (NMSE)
예시 (Windows 명령 프롬프트)
# PyTorch와 같은가? (-100 dB 이하면 정상)
python tools/hw_ref.py --golden golden ^
--out results/ref_exact.txt ^
--ref golden/vectors/torch_out.txt
# v0와 같은 동작 재현
python tools/hw_ref.py --golden golden ^
--fxp hls --act hard --fex nr_fx ^
--reset_every 64 --out results/ref_v0.txt
쓰는 법
옵션을 하나씩 켜서 eval_pa로 재면 각 옵션이 어떤 이득/손실을 야기하는지 확인 할 수 있다
HW를 바꾸면 hw_ref.py에도 같은 계산을 넣어야 HLS를 bit 단위로 검증할 수 있다
v0 근사만 들어 있음. 새 근사는 직접 추가
Notes: hw_ref.py는 HLS와 같은 순서로 계산하고 HLS가 값을 대입하는 지점마다 같은 형식으로 반올림합니다. 근사를 하나씩 켜고 끄면서 손실을 분리해 잴 수 있는 것이 핵심입니다.

## Slide 23: 도구 ② compare_out · eval_pa · testbench — 검증 흐름
24
도구 | 질문 | 결과
compare_out.py hls ref | HLS가 참조(hw_ref)와 같게 구현됐나? | NMSE, 최대 오차, 마지막 줄 PASS/FAIL
eval_pa.py --pa … a b c | PA를 통과시키면 정확도 목표를 넘나? | NMSE / EVM / ACPR L·R, 첫 파일 대비 Δ
tb_resgru.cpp | 학습 가중치로 HLS C-sim | results/hls_out.txt (7,680 × 2)
testbench가 하는 일
golden 가중치를 이름으로 읽어 ResGRU 인자에 채움
64샘플씩 ResGRU를 호출 (TIME_STEP 블록)
-DRESET_ARG(tcl: set RESET_ARG=1)로 빌드하면 마지막 인자로 "이번 블록이 2,560 구간의 시작인가"를 넘김 → ResGRU 인자를 바꿨을 때 사용
주의
eval_pa.py는 반드시 2,560 샘플 구간 단위로 계산 (학습 로그와 같은 방식)
7,680 샘플을 한 번에 재면 이상적인 출력도 ACPR ≈ −34 dB → 다른 숫자
opendpd_min 폴더에서 실행
Notes: compare_out은 구현이 맞는지, eval_pa는 목표를 넘는지입니다. 둘은 다른 질문이니 둘 다 기록하세요.

## Slide 24: Vitis HLS 2024.1 설치 (Windows)
25
항목 | 선택
설치 파일 | AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1 (AMD 계정 필요)
Product | Vitis (Vitis HLS·Vivado 포함)
Devices | Zynq UltraScale+ MPSoC만 체크 (용량 절약)
디스크 / 메모리 | 50 GB 이상 / 16 GB 이상 권장
라이선스 | 무료 버전으로 xczu7ev 합성·구현 가능
디바이스 · 클록 | xczu7ev-ffvc1156-2-e, 15 ns (66 MHz)
자주 생기는 문제
사용자 이름(폴더) 경로에 한글이 포함 X
자세한 절차: docs/작업환경_가이드.md
확인
설치가 끝나면 시작 메뉴에 "Vitis HLS 2024.1 Command Prompt" 가 생긴다. 이 창에서 vitis_hls -version → 2024.1이면 성공.
Notes: 설치는 30GB 이상 내려받고 1~2시간 걸립니다. 첫 주에 반드시 끝내고, xczu7ev로 구현까지 되는지 확인하세요.

## Slide 25: v0 돌려 보기 ① C-sim (명령 프롬프트)
26
:: 시작 메뉴 > "Vitis HLS 2024.1 Command Prompt"
cd /d C:\work\lw_resgru
set TEMP=C:\xtmp& set TMP=C:\xtmp :: 사용자 이름이 한글이면
vitis_hls -f scripts/run_resgru.tcl :: 기본 STEPS = csim
python tools/hw_ref.py --golden golden --fxp hls --act hard ^
--fex nr_fx --reset_every 64 --out results/ref_v0.txt
python tools/compare_out.py results/hls_out.txt results/ref_v0.txt
기대 출력
[TB] done: 7680 samples -> C:/work/lw_resgru/results/hls_out.txt
INFO: [SIM 211-1] CSim done with 0 errors.
INFO: [SIM 211-3] *************** CSIM finish ***************
INFO: [HLS 200-112] Total elapsed time: 13.988 seconds
> python tools/compare_out.py results/hls_out.txt results/ref_v0.txt
NMSE : -82.66 dB ...
PASS
run_resgru.tcl 환경변수 | 의미
STEPS | csim csynth cosim impl 중 고르기 (기본 csim)
NT | 샘플 수 (기본 7680, cosim은 640 권장)
RESET_ARG | 1이면 testbench가 reset 인자를 넘김
알아 둘 것
cmd에서 환경변수: set STEPS=csim csynth
PowerShell이라면: $env:STEPS="csim csynth" (단 settings64.bat 환경이 필요하므로 Command Prompt 권장)
프로젝트 폴더 prj_resgru/sol1/이 만들어진다. tcl은 매번 -reset으로 새로 만든다
compare_out이 PASS = HLS csim이 연산 오류가 없음
Notes: C-sim은 10초 정도면 끝납니다. 마지막에 CSim done with 0 errors가 나오고 results/hls_out.txt가 생기면 성공입니다.

## Slide 26: v0 돌려 보기 ② C 합성 결과 읽기 (csynth)
27
prj_resgru/sol1/syn/report/ResGRU_csynth.rpt
+ Timing:
| Clock | Target | Estimated | Uncertainty|
|ap_clk | 15.00 ns| 10.912 ns| 4.05 ns|
+ Latency:
| Latency (cycles) | Latency (absolute) | Interval | Pipeline |
| min | max | min | max | min| max| Type |
| 157| 157| 2.355 us| 2.355 us | 128| 128| dataflow |
Loop_LOOP_T_proc_csynth.rpt — 가장 중요
| Loop Name| Latency min/max | Iteration| II achieved | target | Trip | Pipelined|
|- LOOP_T | 151 | 151 | 26| 2 | 1 | 64 | yes|
vitis_hls.log 검색어: "Pipelining result", "HLS 200-880"
INFO: [HLS 200-1470] Pipelining result : Target II = NA, Final II = 2,
Depth = 26, loop 'LOOP_T'
WARNING: [HLS 200-880] The II Violation in module 'Loop_LOOP_T_proc' ...
Unable to enforce a carried dependence constraint (II = 1, distance = 1)
항목 | v0 값 | 의미
II (LOOP_T) | 2 | 2 cycle마다 새 샘플
Iteration Latency | 26 | 샘플 하나가 들어가 나오기까지
Interval (ResGRU) | 128 | 64샘플 × II 2
Estimated | 10.912 ns | HLS 추정 (구현 후와 다름)
Uncertainty | 4.05 ns | 기본 27 % 여유
읽는 법
HLS는 II = 1을 시도했지만 반복 사이 의존성(h_state_all) 때문에 II = 2로 합성
리포트의 LUT/FF는 추정치 (v0: LUT 186,986로 크게 나옴). 자원 비교는 반드시 구현 후 값으로
Notes: 합성 리포트에서 가장 먼저 볼 것은 LOOP_T의 II입니다. v0은 target 1에 achieved 2입니다. 타이밍 추정치는 HLS 추정이라 구현 후 값과 다릅니다.

## Slide 27: v0 돌려 보기 ③ GUI로 결과 보기
28
2024.1은 -classic 없이 -p를 쓰면 "Can only use '-p' with '-classic' HLS IDE" 오류
처음에 Deprecation Notice 창 → Continue With Vitis HLS
왼쪽 Explorer → sol1 → syn/report 의 리포트를 더블클릭
Analysis 관점(오른쪽 위) → Schedule Viewer에서 LOOP_T 선택
tcl로 한 번 돌린 뒤, 같은 폴더에서
프로젝트 위치로 이동, vitis_hls project열기
tcl로 한 번 돌린 뒤, 같은 폴더에서
Notes: 2024.1에서 vitis_hls -p만 쓰면 에러가 납니다. -classic을 붙여야 예전 Vitis HLS GUI가 열립니다. 시작할 때 deprecation 경고가 뜨면 Continue With Vitis HLS를 누릅니다.

## Slide 28: v0 돌려 보기 ③ GUI로 결과 보기
28
Timing 정보
Performance & Resource Estimate
V0(baseline) 합성 결과
Notes: 2024.1에서 vitis_hls -p만 쓰면 에러가 납니다. -classic을 붙여야 예전 Vitis HLS GUI가 열립니다. 시작할 때 deprecation 경고가 뜨면 Continue With Vitis HLS를 누릅니다.

## Slide 29: v0 돌려 보기 ③ GUI로 결과 보기
28
ResGRU : top 함수 전체 #pragma HLS DATAFLOW 로 하위 두 개의 task로 나뉨
Block_entry_split_proc : 함수 인자(가중치 등)을 받고 다음 task로 넘겨 줌
Loop_LOOP_T_proc : LOOP_T 전체를 감싼 모듈, 실제 계산 포함
Issue Type_II Violation : II 목표를 맞추지 못함. V0에서는 1로 되어 있음
Violation Type : Issue의 원인
Latency(cycles,ns) : 시작부터 끝까지 걸리는 clock 수, cycle x 목표 클럭(ns)로 결정
Iteration Latency : 샘플 하나의 결과가 나오기 까지의 단계 수 (pipeline depth)
Interval : 다음 샘플 입력 시작까지의 clock 수 (Iteration Interval II)
Notes: 2024.1에서 vitis_hls -p만 쓰면 에러가 납니다. -classic을 붙여야 예전 Vitis HLS GUI가 열립니다. 시작할 때 deprecation 경고가 뜨면 Continue With Vitis HLS를 누릅니다.

## Slide 30: v0 돌려 보기 ③ GUI로 결과 보기
28
위치: Flow Navigator → C SYNTHESIS → Reports & Viewers → Schedule Viewer → 모듈 Loop_LOOP_T_proc
가로축 = clock(control step): 0부터 약 25까지. 샘플 하나가 지나가는 단계 수 = Iteration Latency 26
파란 LOOP_T 막대: 라벨 “II=2 Memory Dependency” = 실제 II와 그 원인. 세로 눈금 간격(2 cycle)마다 새 샘플이 시작
한 줄 = 연산 하나: 이름 규칙은 변수_ln줄번호(연산)
  예: mul_ln59(*) = linear_layer.h 59번 줄의 곱셈. FEx의 Ix*Ix + Qx*Qx
막대 위치 = 실행 cycle, 막대 길이 = 걸리는 cycle 수 (곱셈처럼 여러 cycle 걸리는 연산은 막대가 김)
위에서 아래로 = 데이터 흐름 순서: Ix/Qx(read) → FEx → 입력 투영 → GRU 3층 → 출력
재귀 경로 찾기: h_state_all 읽기(load_ln35)와 쓰기(write_ln13)를 검색해 몇 cycle에 있는지 확인 → 둘 사이가 II를 정하는 경로
Notes: 2024.1에서 vitis_hls -p만 쓰면 에러가 납니다. -classic을 붙여야 예전 Vitis HLS GUI가 열립니다. 시작할 때 deprecation 경고가 뜨면 Continue With Vitis HLS를 누릅니다.

## Slide 31: v0 돌려 보기 ④ 구현 (Implementation) 결과
29
Command prompt
set STEPS=csynth impl
vitis_hls -f scripts/run_resgru.tcl > results\impl.log 2>&1
:: 약 1시간. PC 절전 끄기, 창 닫지 않기
prj_resgru/sol1/impl/report/verilog/export_impl.rpt
== Vivado Place & Route Results
* Version: 2024.1 (Build 5069499 on May 21 2024)
* Target device: xczu7ev-ffvc1156-2-e
* Place & Route target clock: 15 ns
* C-Synthesis uncertainty: 27%
== Place & Route Resource Summary
LUT: 46646
FF: 49546
DSP: 648
BRAM: 0
SRL: 5344
== Place & Route Timing Summary
* Timing was NOT met
| Target | 15.000 |
| Post-Synthesis | 14.346 |
| Post-Route | 17.129 |
 | Linux 서버 | Windows PC
LUT | 46,544 | 46,646
FF | 49,551 | 49,546
DSP | 648 | 648
BRAM | 0 | 0
Post-Route | 16.659 ns | 17.129 ns
처리율 (Fmax / II) | ≈ 30.0 MSps | ≈ 29.2 MSps
알아 둘 것
같은 소스라도 환경(PC)에 따라 타이밍이 0.5 ns 정도 다르다 → 팀마다 측정 환경 하나를 정하고 v0부터 그 환경에서 다시 잰다
자원 비교는 이 구현 후 값으로 (합성 추정치 X)
모듈별 자원: impl/verilog/report/*utilization_hierarchical*
타이밍 경로: impl/verilog/report/*timing*
Notes: 구현은 Vivado가 실제로 배치·배선해서 자원과 타이밍을 냅니다. 한 번에 1시간 가까이 걸립니다. v0은 15ns 목표에 17.1ns로 타이밍을 맞추지 못합니다.

## Slide 32: Design  Test Flow (v0 재현 용)
30
# | 명령 (패키지 폴더에서, Vitis HLS 2024.1 Command Prompt) | 기대 결과
1 | python tools/hw_ref.py --golden golden --out results/ref_exact.txt --ref golden/vectors/torch_out.txt | NMSE −100 dB 이하 (≈ −138)
2 | vitis_hls -f scripts/run_resgru.tcl | CSim done with 0 errors
3 | python tools/hw_ref.py --golden golden --fxp hls --act hard --fex nr_fx --reset_every 64 --out results/ref_v0.txt | results/ref_v0.txt 생성
4 | python tools/compare_out.py results/hls_out.txt results/ref_v0.txt --nmse_max -60 | −82.66 dB, PASS
5 | cd opendpd_min → python ../tools/eval_pa.py --pa save/DPA_200MHz/train_pa/PA_S_4574_M_DGRU_H_8_F_50_P_486_D_0.pt ../golden/vectors/torch_out.txt ../results/hls_out.txt | v0 NMSE ≈ −26.67 dB
6 | set STEPS=csynth impl → vitis_hls -f scripts/run_resgru.tcl | II 2, LUT ≈ 46.6k, 약 17 ns
4주차 목표: 위 결과를 각자 PC에서 그대로 재현 + 측정 환경을 정해 v0 구현값을 PPA 이력표 v0 행에 기록
Notes: 4주차까지 이 다섯 단계가 각자 PC에서 그대로 재현되어야 합니다.

## Slide 33: Design  Test Flow (src 수정 후 implementation까지)
30
# | 명령 (패키지 폴더에서, venv 활성화된 Vitis HLS 2024.1 Command Prompt) | 통과 기준
0 | 고치기 전 예측 · python tools/hw_ref.py --golden golden <바꿀 내용의 옵션> --out results/ref_plan.txt → eval_pa로 측정 | 예상 정확도가 목표 이상이면 진행
1 | src 수정 (한 번에 하나) · 새 근사를 넣었으면 tools/hw_ref.py에도 같은 계산 추가 | —
2 | C-sim · set STEPS= → vitis_hls -f scripts/run_resgru.tcl | CSim done with 0 errors
3 | 참조 생성 · python tools/hw_ref.py --golden golden <지금 HW와 같은 옵션> --out results/ref_new.txt | results/ref_new.txt 생성
4 | 기능 검증 · python tools/compare_out.py results/hls_out.txt results/ref_new.txt --nmse_max -60 | PASS (구현이 의도대로)
5 | 정확도 · cd opendpd_min → python ../tools/eval_pa.py --pa save/DPA_200MHz/train_pa/PA_S_4574_M_DGRU_H_8_F_50_P_486_D_0.pt ../golden/vectors/torch_out.txt ../results/hls_out.txt | NMSE ≤ −43.48 dB ACPR ≤ −50.39 / −47.83
6 | II 확인 · set STEPS=csynth → vitis_hls -f scripts/run_resgru.tcl → findstr /C:"Final II" vitis_hls.log | LOOP_T Final II = 2 (필수)
7 | 구현 (약 1시간 소요) · set STEPS=csynth impl → vitis_hls -f scripts/run_resgru.tcl | export_impl.rpt 자원·Post-Route
Notes: 4주차까지 이 다섯 단계가 각자 PC에서 그대로 재현되어야 합니다.

## Slide 34: v0의 성능 열화 ① 정확도 — 논문과 비교
31
 | NMSE | ACPR L / R
논문 Table I (목표) | −43.48 | −50.39 / −47.83
학습 모델 (float) | −45.52 | −53.59 / −50.43
v0 HLS (같은 가중치) | −26.67 | −39.48 / −36.09
DPD 없음 | −11.07 | −31.99 / −30.00
v0는 목표 대비 NMSE 17 dB, ACPR 11~12 dB 부족
논문의 HLS 결과(Table III)는 자원과 II를 보고한 것. 학습 가중치를 넣은 출력 정확도는 떨어짐
학습 가중치(seed 4574)로 v0를 C-sim → PA 대리모델 통과 → 위 표의 지표 값 확인
"논문 정확도를 내는 HW" v1 만들기
Notes: 같은 학습 가중치를 v0 하드웨어로 돌리면 NMSE가 −45.5에서 −26.7로, ACPR이 약 14dB 나빠집니다. 스펙트럼에서 인접 채널 누설이 크게 올라온 것이 보입니다. 논문 HLS 설계는 더미 가중치로 합성해 자원과 II를 보고했고, 학습 가중치로 정확도를 확인한 것은 이번이 처음입니다.

## Slide 35: v0의 성능 열화 ② 하드웨어 — 논문과 비교
32
항목 | 논문 Table III (5,3) | v0 재측정 (ResGRU 코어, 15 ns 제약) | 비교
II | 2 | 2 | 같음 ✅
클록 | 66 MHz (15 ns) | Post-Route 16.659 ns (≈ 60 MHz) | 타이밍 미달
처리율 | 33.3 MSps (66 MHz / 2) | ≈ 30.0 MSps | 목표 대비 −10 %
DSP | 37.73 % | 648 (37.5 %) | 거의 같음
LUT | 21.53 % | 46,544 (20.2 %) | 논문은 wrapper·IO 포함
FF | 12.65 % | 49,551 (10.8 %) | 
BRAM | 3.69 % | 0 | 논문은 wrapper 메모리 포함
측정 조건
측정 대상: tcl의 top ResGRU (wrapper·IO 제외), Vivado 2024.1 out-of-context 구현
논문 수치는 wrapper를 칩 핀에 연결한 구현
→ 논문 수치와 바로 비교 x
v0 정리
정확도: 목표 미달
처리율: II는 맞지만 66 MHz 미달
자원 사용량은 v0와 먼저 비교
Notes: II=2와 DSP 수는 논문과 맞습니다. 하지만 구현 후 타이밍은 15ns를 넘어 66MHz를 달성하지 못합니다. 실제 처리율은 약 30MSps입니다.

## Slide 36: v0 알려진 문제 P1 ~ P4 — 증상과 손실
33
# | 위치 (블록) | 증상
P1 | GRU 게이트의 활성화 함수 | HW의 σ/tanh가 학습 때 쓴 함수와 다름
P2 | 시퀀스 처리 제어 | 은닉 상태 유지 방식이 golden(2,560 구간)과 다름
P3 | 고정소수점 자료형 | 일부 값이 표현 범위를 넘어 포화
P4 | FEx | 내부 계산값 일부가 범위를 넘어 포화
각 손실은 따로 켰을 때 값
모두 hw_ref.py 옵션으로 각 문제의 영향 재현
해결 방법은 여러 가지이고 자원 비용이 다름
  문제 해결 방법 선정 이유 제시
자세한 내용: docs/v0_알려진문제.md.
Notes: 네 가지 문제의 증상과 손실만 알려 줍니다. 원인을 코드에서 찾고 해결 방법을 고르는 것은 여러분 몫입니다. 손실은 하나씩 따로 켰을 때의 값이라 더해지지 않습니다.

## Slide 37: Project Goal
34
조건 | 내용 | 비고
II = 2 유지 | LOOP_T의 II는 항상 2 이하. 논문의 핵심 주장(작은 H → 짧은 재귀 경로 → II = 2)이므로 정확도를 위해 II를 늘리는 것은 허용하지 않음 | 필수
정확도 | 제공 모델, PA 통과: NMSE ≤ −43.48 dB, ACPR ≤ −50.39 / −47.83 dBc (논문 Table I). eval_pa.py로 측정 | 필수
기능 등가성 | 모든 변경 후 hw_ref 참조와 compare_out PASS (bit-exact 또는 허용 오차) | 필수
v1 비트폭 | weight_t, data_t는 16비트 단어 고정 (정수·소수 배분 자유), accum_t 자유. 최종에서는 자유 | v1 규칙
처리율 | II = 2 @ 66 MHz = 33.3 MSps, 구현 후 타이밍 통과 (v0도 미달) | 달성 여부와 실제 MSps 보고
자원 | v0 수준 이하 (팀 측정 환경에서 다시 구현한 v0 값 기준) | 도전 목표
Notes: II=2는 논문의 핵심 주장이므로 정확도를 회복하면서 II가 늘어나면 그 설계는 의미가 없습니다. 정확도 목표는 필수, 처리율은 목표, 자원은 도전 목표입니다.

## Slide 38
PART 4
Vitis HLS 기초 (자습용)
HLS란 · 설계 흐름 · 리포트 읽기 · 자료형
루프 최적화: PIPELINE, UNROLL, 반복 사이 의존성과 II
배열·메모리: ARRAY_PARTITION / RESHAPE, BIND_STORAGE
그 밖의 directive: DATAFLOW, INTERFACE, INLINE, BIND_OP, ALLOCATION …
타이밍 클로저와 분석 도구, 체크리스트

## Slide 39: HLS (High-Level Synthesis)란
37
C/C++로 쓴 알고리즘을 RTL(Verilog/VHDL) 로 바꾸는 도구
HDL보다 빠르게 설계·검증할 수 있고, 같은 코드에 pragma만 바꿔 여러 구조를 시험할 수 있다
대신 "C 코드가 어떤 하드웨어가 되는지"를 알고 써야 원하는 성능이 나온다
Compilation
C 코드 → 제어·데이터 흐름 그래프(CDFG)
Transformation
CDFG 최적화·변형 (인라인, 루프 펼침 …)
Scheduling
각 연산을 몇 번째 clock에 할지 결정
Allocation / Binding
연산·변수를 곱셈기·메모리 등 HW 자원에 배정
Output generation
RTL 코드 생성
C/C++ | RTL
함수 (Function) | 모듈 (Module)
함수 인자 (Argument) | 입출력 포트
연산자 (+, ×, …) | 연산 유닛 (Functional unit)
스칼라 변수 | 와이어 또는 레지스터
배열 | 메모리 (BRAM / LUTRAM / 레지스터)
제어문 (if, for) | 제어 로직 (FSM)
함수와 모듈 계층
각 함수는 RTL 모듈이 된다. top 함수는 top 모듈, 인자는 인터페이스
하위 함수는 기본적으로 작으면 자동 인라인. INLINE / INLINE off로 지정
top 함수는 tcl의 set_top으로 정한다 (이 과제: ResGRU)

## Slide 40: HLS 설계 흐름과 리포트
38
단계 | 확인할 것 | 실패하면
C Simulation | testbench 통과, 출력 파일 (이 과제: hls_out.txt → compare_out / eval_pa) | C++ 코드·testbench 버그
C Synthesis | II, Latency, 추정 타이밍, 추정 자원, 경고 (HLS 200-880 등) | pragma 미적용, 의존성, 포트 부족
C/RTL Co-sim | RTL이 C와 같은 결과 + 실제 latency. 시간이 오래 걸리므로 NT를 줄여서 | static 변수 초기화, 인터페이스 문제
Implementation | 구현 후 LUT/FF/DSP/BRAM, Post-Route 타이밍 (WNS) | 타이밍 미달 → 임계 경로 분석

## Slide 41: 자료형 — ap_int, ap_fixed
39
자주 쓰는 형태
#include "ap_fixed.h" // ap_int.h 포함
ap_int<12> a; // 12비트 부호 있는 정수
ap_uint<5> idx; // 5비트 부호 없는 정수
ap_fixed<16,2> x; // 기본: AP_TRN, AP_WRAP
ap_fixed<16,2,AP_RND,AP_SAT> y; // 반올림 + 포화
ap_ufixed<10,-4> s; // 부호 없음, 값 < 2^-4
auto p = x * y; // 곱 결과는 ap_fixed<32,4> (넓어짐, 손실 없음)
y = p; // 대입할 때 <16,2>로 반올림·포화
x.range(15, 8); // 비트 단위 접근 (ap_uint)
모드 | 의미
AP_TRN (기본) | −∞ 방향으로 버림
AP_RND | 반올림 (0.5는 +∞ 쪽)
AP_RND_CONV | 짝수 쪽 반올림
AP_WRAP (기본) | 넘치면 순환 (부호 뒤집힘)
AP_SAT | 넘치면 최댓값/최솟값
핵심
연산 결과는 자동으로 넓어진다 (곱: 비트 수 합, 덧셈: +1비트)
반올림·포화는 대입할 때 일어난다 → 어느 변수에 담는지가 정확도를 정한다
비트 수 ↓ → LUT·DSP·지연 ↓. 정수 비트 ↑ → 범위 ↑ 해상도 ↓
18×27 이하 곱셈은 DSP48E2 1개에 들어간다 (UltraScale+)

## Slide 42: 성능 지표 읽는 법 — Latency, II, 처리율, 타이밍
40
지표 | 뜻
Latency (cycles) | 함수/루프가 시작해서 끝날 때까지 clock 수
Iteration Latency (Depth) | 루프 반복 하나가 들어가서 나오기까지 단계 수
II (Initiation Interval) | 다음 반복(또는 다음 호출)을 시작하기까지의 clock 수
Interval | 함수를 다시 부를 수 있기까지의 clock 수
Trip Count | 루프 반복 횟수
Target / Estimated | 목표 클록 / HLS 추정 지연 (합성 전 예측)
Uncertainty | 추정 여유분. 기본 = 클록의 27 %
Post-Route / WNS | 구현 후 실제 최장 경로 / 여유(음수면 미달)
계산식
파이프라인 루프 Latency ≈ (Trip − 1) × II + Depth
v0: (64 − 1) × 2 + 26 = 152 ≈ 151
처리율 = Fmax / II (샘플/초)
Fmax = 1 / Post-Route 지연
주의
합성 리포트의 타이밍·자원은 추정치. 실제 값은 구현(impl) 후 리포트
Estimated < Target이어도 구현 후 미달일 수 있다 (v0: 10.9 → 16.7 ns)
자원: LUT(논리), FF(레지스터), DSP(곱셈기), BRAM/URAM(메모리), SRL(시프트 레지스터)
같은 처리율이면 자원이 작은 쪽이 좋은 설계

## Slide 43: 루프는 어떻게 하드웨어가 되나 — 순차 · 파이프라인 · II
41
HLS의 기본은 순차 실행. PIPELINE을 주면 반복들을 겹쳐 실행하고, UNROLL을 주면 반복을 복제해 동시에 실행한다.

## Slide 44: 예제로 보기 ① 최적화 없음 (FIR 필터)
42
루프(i = 3 … 0)를 반복마다 순차로 실행: 레지스터 읽기 → 곱셈 → 덧셈
하드웨어: 곱셈기·덧셈기 1개씩을 반복마다 다시 씀 + 이를 조절하는 Controller(FSM)
자원은 최소, 대신 latency가 반복 수에 비례
스케줄(위): 반복 하나가 끝나야 다음 반복 시작
그림 출처: L. Josipovic et al., IEEE Circuits and Systems Magazine, 2021 (강의 자료)

## Slide 45: 예제로 보기 ② UNROLL과 ③ PIPELINE
43
(b) UNROLL
반복을 복제해 곱셈기 4개가 동시에
latency ↓↓, 자원 ↑↑
제어 로직 단순
(c) PIPELINE
곱셈기·덧셈기는 1개씩
반복들을 겹쳐 실행 (매 cycle 새 반복)
자원 조금 ↑, 처리율 ↑↑
UNROLL은 "공간"을 써서, PIPELINE은 "시간을 겹쳐서" 빠르게 한다. 둘 다 쓰면 펼친 연산들을 다시 파이프라인으로 겹친다 (이 과제의 LOOP_T가 그 경우).
그림 출처: L. Josipovic et al., IEEE Circuits and Systems Magazine, 2021 (강의 자료)

## Slide 46: #pragma HLS PIPELINE — 문법과 동작
44
위치: 루프 본문 맨 앞 또는 함수 맨 앞
// 루프 파이프라인
LOOP: for (int i = 0; i < N; i++) {
#pragma HLS PIPELINE II=1
b[i] = a[i] * 2 + 1;
}
// 함수 파이프라인 (함수 호출을 겹침)
void f(...) {
#pragma HLS PIPELINE II=2
...
옵션 | 뜻
II=<n> | 목표 II (생략 시 1을 시도)
off | 자동 파이프라인 끄기
rewind | 루프가 끝나고 다시 시작할 때 쉬지 않음
style=stp¦flp¦frp | stall 파이프라인(기본) / 입력이 없을 때 비우는 flushable / free-running
중요한 규칙
파이프라인 영역 안의 모든 하위 루프는 자동으로 완전 펼침 (UNROLL)
안쪽 루프가 크면 자원이 폭발 → 보통 가장 안쪽 루프에 PIPELINE
이 과제의 LOOP_T: 안쪽 LAYER_LOOP, MAC 루프, FEx의 NR 루프가 모두 펼쳐짐
II를 못 맞추면
목표 II를 못 맞추면 경고 후 더 큰 II로 합성 (오류가 아님!) → 반드시 로그 확인
Pipelining result : Target II = 1, Final II = 2
원인: ① 반복 사이 의존성 (다음 장) ② 메모리 포트 부족 (ARRAY_PARTITION으로 해결) ③ 함수 호출 자원 공유

## Slide 47: 반복 사이 의존성 (loop-carried dependency)과 II
45
v0의 실제 로그 — h_state_all 저장(:336) → 다음 반복 읽기(:35)가 재귀 경로
WARNING: [HLS 200-880] The II Violation in module 'Loop_LOOP_T_proc' (loop 'LOOP_T'): Unable to enforce a carried dependence
constraint (II = 1, distance = 1, offset = 0) between 'store' operation ... (src/multi_gru.cpp:336)
on static variable 'h_state_all' and 'load' operation ... (src/multi_gru.cpp:35)
INFO: [HLS 200-1470] Pipelining result : Target II = NA, Final II = 2, Depth = 26, loop 'LOOP_T'

## Slide 48: #pragma HLS UNROLL — 루프 펼치기
46
문법
for (int i = 0; i < 8; i++) {
#pragma HLS UNROLL // 완전 펼침: 8개 복제
c[i] = a[i] + b[i];
}
for (int i = 0; i < 8; i++) {
#pragma HLS UNROLL factor=2 // 2개씩 복제, 4번 반복
c[i] = a[i] + b[i];
}
옵션 | 뜻
(없음) | 완전 펼침 (trip count가 상수여야 함)
factor=<n> | n개씩 복제 → 반복 수 N/n
skip_exit_check | N이 n의 배수일 때 종료 검사 제거
효과
연산 유닛을 복제 → latency ↓, 자원 ↑ (거의 비례)
배열을 동시에 여러 개 읽어야 하므로 ARRAY_PARTITION과 함께 써야 효과가 난다 (BRAM은 포트 2개)
부분 펼침(factor)은 자원과 속도의 중간점
파이프라인과의 관계
파이프라인 안의 루프는 이미 자동 완전 펼침 → UNROLL을 따로 쓸 필요 없음
반대로 자원을 줄이려고 안쪽 루프를 펼치지 않으려면 파이프라인 위치를 바꾸거나 ALLOCATION 등으로 공유를 유도 (대신 II ↑)
UNROLL factor=1은 펼치지 않는다는 뜻

## Slide 49: 그 밖의 루프 pragma
47
pragma | 하는 일 | 예시 | 언제
LOOP_FLATTEN | 중첩 루프를 하나로 합쳐 루프 진입·탈출 cycle 제거 | #pragma HLS LOOP_FLATTEN (안쪽 루프에) | 완전 중첩(perfect) 루프
LOOP_MERGE | 연속된 루프를 하나로 합침 | #pragma HLS LOOP_MERGE | 같은 범위를 도는 루프 여러 개
LOOP_TRIPCOUNT | 반복 수를 알려 줌 (리포트용, HW 영향 없음) | #pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT min=1 max=64 | 반복 수가 변수일 때 latency 표시
DEPENDENCE | 의존성 정보를 직접 줌 (다음 장들) | variable=buf type=inter dependent=false | HLS가 너무 보수적일 때
PIPELINE off | 자동 파이프라인 끄기 | #pragma HLS PIPELINE off | 자원을 아끼고 싶은 루프
팁
루프에는 이름(label) 을 붙이자: LOOP_T: for (...). 리포트·로그·directive에서 이 이름으로 찾는다
Vitis HLS는 pragma가 없어도 일정 반복 수 이상의 루프를 자동으로 파이프라인하기도 한다 (config_compile -pipeline_loops) → 로그의 "Pipelining loop", "Unrolling loop" 메시지로 실제 적용을 확인

## Slide 50: 배열과 메모리 — 왜 ARRAY_PARTITION이 필요한가
48
배열 = 메모리
void A() {
int mem[N]; // 배열
}
// → module A: reg [31:0] mem [0:N-1]
배열은 크기에 따라 BRAM, LUTRAM, 레지스터 중 하나로 구현
BRAM 하나는 포트가 최대 2개 → 한 cycle에 2개까지만 읽고 쓸 수 있음
루프를 펼치거나 파이프라인해서 같은 배열을 한 cycle에 여러 번 읽으면 → 포트 부족으로 II 증가
해결
배열을 여러 개의 작은 메모리(또는 레지스터)로 쪼개면 포트가 늘어난다 → ARRAY_PARTITION. 비트를 넓게 묶으면 한 번에 여러 원소를 읽는다 → ARRAY_RESHAPE
구현 | 크기 | 포트 / 특징
레지스터 (FF) | 작은 배열 | 동시 접근 무제한, FF 사용
LUTRAM | 작은~중간 | LUT로 만든 메모리, 빠름
BRAM 18K/36K | 중간~큼 | 포트 2개, 읽기 지연 1~2 cycle
URAM 288K | 아주 큼 | UltraScale+ 전용, 포트 2개
이 과제의 v0
가중치·상태 배열을 모두 ARRAY_PARTITION complete → 레지스터로 구현
그래서 BRAM 0, 대신 모든 값을 한 cycle에 읽을 수 있어 행렬곱이 완전 병렬
큰 모델이라면 BRAM에 두고 partition factor를 조절하는 것이 일반적

## Slide 51: #pragma HLS ARRAY_PARTITION / ARRAY_RESHAPE
49
문법 (2024.1: type= 키워드, 옛 표기 'complete dim=1'도 허용)
int a[N]; int W[5][5];
// block: 앞쪽 절반 / 뒤쪽 절반으로
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=a type=block factor=2 dim=1
// cyclic: 짝수 / 홀수 인덱스로
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=a type=cyclic factor=2 dim=1
// complete: 원소마다 레지스터
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=W type=complete dim=1
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=W type=complete dim=0 // 모든 차원
// reshape: 쪼개지 않고 한 주소에 여러 원소를 이어 붙임
#pragma HLS ARRAY_RESHAPE variable=a type=cyclic factor=2 dim=1
type | 나누는 방식 | 언제
block | 연속 구간으로 | 앞뒤 절반을 동시에 쓸 때
cyclic | 인덱스를 돌아가며 | i, i+1을 동시에 읽을 때 (UNROLL factor와 짝)
complete | 원소 하나씩 | 모두 동시에 (작은 배열)
정리
dim: 다차원 배열에서 나눌 차원 (1부터, 0 = 전부)
PARTITION: 메모리 개수 ↑ (포트 ↑). 작은 배열이면 레지스터가 됨
RESHAPE: 메모리 개수는 그대로, 단어 폭 ↑ → 한 번 읽기로 여러 원소
함수 인자 배열에 쓰면 포트도 나뉜다 (인터페이스가 바뀜)
너무 많이 쪼개면 mux·배선이 커져 LUT와 타이밍이 나빠질 수 있다

## Slide 52: #pragma HLS DATAFLOW — 함수 단위 병렬
50
예시
void top(int in[N], int out[N]) {
#pragma HLS DATAFLOW
int buf1[N], buf2[N];
read_input(in, buf1); // Task 1
process(buf1, buf2); // Task 2
write_output(buf2, out); // Task 3
}
 | 실행
순차 | Read → Process → Write → (다음 입력) Read → …
DATAFLOW | Task들이 동시에 동작: Process가 이번 데이터를 처리하는 동안 Read는 다음 데이터를 읽음
사용 조건
각 task는 한 번만 호출
데이터는 producer → consumer 한 방향으로
task 사이는 배열(→ 핑퐁 버퍼, PIPO) 또는 hls::stream(→ FIFO)
조건을 어기면 HLS가 경고하고 DATAFLOW를 일부 적용하지 않음
이 과제에서
ResGRU에 DATAFLOW가 있다 → 리포트의 Pipeline Type이 dataflow
실제로는 LOOP_T 하나가 대부분 (Block_entry_split_proc + Loop_LOOP_T_proc 두 task)
task 사이 FIFO가 자원에 잡힌다 (합성 리포트의 FIFO 행)

## Slide 53: #pragma HLS INTERFACE — 포트 프로토콜
51
mode | 프로토콜 | 용도
ap_memory | AP Memory | 배열을 BRAM 같은 주소/데이터 포트로 (Vivado IP 흐름의 배열 기본)
ap_none / ap_vld | 단순 와이어 | 스칼라 입력
ap_ctrl_hs | start/done/idle/ready | 함수 제어 (기본)
ap_fifo | AP FIFO | 단방향 스트림
s_axilite | AXI4-Lite Slave | CPU가 레지스터로 제어·스칼라 전달
m_axi | AXI4 Master | DDR 등 큰 메모리 직접 접근
axis | AXI4-Stream | 스트리밍 데이터
ap_ctrl_none | 제어 없음 | 블록 제어 신호 제거
예시
void top(int *data, int ctrl,
hls::stream<int> &s_in) {
#pragma HLS INTERFACE m_axi port=data
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=ctrl
#pragma HLS INTERFACE axis port=s_in
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return
...
이 과제에서
ResGRU는 INTERFACE pragma가 없다 → 배열은 ap_memory, 제어는 ap_ctrl_hs
합성 리포트 마지막의 "Interface" 표에서 확인 (OUT_seq_1_address0 … ap_memory)
FPGA 실증(14주차) 단계에서 AXI 인터페이스와 wrapper를 설계한다

## Slide 54: #pragma HLS INLINE / LATENCY
52
INLINE
int compute(int x) {
#pragma HLS INLINE // 호출한 곳에 펼쳐 넣기
return x * x + 1;
}
옵션 | 뜻
(기본) | 이 함수를 호출 지점에 인라인
recursive | 하위 함수까지 모두 인라인
off | 인라인 금지 → 별도 모듈로 남김
효과
인라인하면 함수 경계가 사라져 연산을 함께 스케줄 → 최적화 여지 ↑, 호출 오버헤드 ↓
대신 모듈 단위 공유가 사라져 자원 ↑ 가능. 리포트 계층이 평평해짐
v0은 거의 모든 함수가 INLINE → 리포트에 Loop_LOOP_T_proc 하나로 나옴
LATENCY
void my_func(int a, int &b) {
#pragma HLS LATENCY min=4 max=8
b = a * a;
}
LATENCY
함수·루프·영역의 최소/최대 latency(clock 수) 를 제약
max를 작게 → 연산을 더 적은 단계에 몰아넣음 (단계당 로직 ↑, 타이밍 ↓ 가능)
min을 크게 → 단계를 늘려 레지스터를 넣을 여지 (타이밍 ↑, latency ↑)
너무 엄격하면 합성 실패 또는 경고

## Slide 55: #pragma HLS DEPENDENCE — 의존성 정보 직접 주기
53
예시
for (int i = 0; i < N; i++) {
#pragma HLS PIPELINE II=1
#pragma HLS DEPENDENCE variable=buf type=inter dependent=false
buf[idx[i]] = buf[idx[i]] + 1; // 실제로 idx가 겹치지 않는다면
}
파라미터 | 뜻
variable=<v> | 대상 변수·배열
type=inter ¦ intra | 반복 사이 / 반복 안
dependent=false¦true | 의존성 없음 / 있음 선언
direction=RAW¦WAR¦WAW | 의존 방향 (읽기·쓰기 순서)
distance=<n> | 몇 반복 뒤의 의존인지
왜 필요한가
HLS는 주소를 정적으로 알 수 없으면 보수적으로 "의존성이 있다"고 가정 → II ↑
개발자가 "없다"는 것을 알면 알려 줘서 II를 줄인다
주의
실제로 의존성이 있는데 false로 선언하면 C-sim은 통과하지만 하드웨어는 틀린 값을 낸다
반드시 C/RTL co-simulation으로 확인
GRU의 h(t−1) → h(t)는 진짜 의존성 → DEPENDENCE로 없앨 수 없다. 재귀 경로 자체를 짧게 만들어야 한다

## Slide 56: #pragma HLS BIND_OP / BIND_STORAGE — 구현 방식 지정
54
BIND_OP
int result = a * b;
#pragma HLS BIND_OP variable=result op=mul impl=dsp latency=3
// 이 곱셈을 DSP로, 3단 파이프라인으로
옵션 | 뜻
op= | mul, add, sub, … (연산 종류)
impl=dsp | DSP 블록으로
impl=fabric | LUT로 (DSP를 아끼거나 짧은 지연)
latency=<n> | 그 연산의 파이프라인 단계 수
트레이드오프
latency ↑: 클록은 빨라지지만 그 연산이 재귀 경로에 있으면 II ↑
latency ↓: 단계가 줄지만 한 단계의 로직이 길어져 타이밍 ↓
BIND_STORAGE
int buf[1024];
#pragma HLS BIND_STORAGE variable=buf type=ram_2p impl=bram
// buf를 BRAM 2포트로
옵션 | 뜻
type=ram_1p / ram_2p | 1포트 / 2포트 (읽기+쓰기)
type=ram_t2p / ram_s2p | True dual / Simple dual port
type=rom_1p … | ROM (상수 표)
impl=bram ¦ uram ¦ lutram ¦ srl | 구현 자원
latency=<n> | 메모리 읽기 지연
상수 표(LUT 근사 등)를 ROM/LUTRAM/레지스터 중 어디에 둘지에 따라 지연·자원이 크게 달라진다

## Slide 57: #pragma HLS ALLOCATION / STREAM
55
ALLOCATION
// 곱셈기를 최대 2개로 제한 (공유)
#pragma HLS ALLOCATION operation instances=mul limit=2
옵션 | 뜻
instances=<이름> | 제한할 함수 또는 연산 (mul, add …)
limit=<n> | 최대 개수
type=function¦operation | 대상 종류
효과와 주의
DSP·LUT 사용량을 직접 제어. 개수를 줄이면 같은 곱셈기를 여러 번 사용 (시분할)
시분할하면 한 반복에 더 많은 cycle → 파이프라인 II ↑ 가능
자원 목표와 II = 2 조건을 함께 보며 써야 한다
STREAM
int buf[N];
#pragma HLS STREAM variable=buf depth=16
// DATAFLOW task 사이 buf를 깊이 16 FIFO로
옵션 | 뜻
variable=<v> | 스트림으로 만들 변수
depth=<n> | FIFO 깊이
type=fifo¦pipo¦shared | 구현 방식
정리
hls::stream<T>는 자동으로 FIFO
DATAFLOW에서 생산·소비 속도가 다르면 depth로 흡수
depth가 너무 작으면 deadlock, 너무 크면 메모리 낭비 (co-sim에서 확인)

## Slide 58: 그 밖의 directive — RESET, EXPRESSION_BALANCE, AGGREGATE …
56
directive | 하는 일 | 예시 | 주의
RESET | static/global 변수에 리셋 신호 추가·제거 | #pragma HLS RESET variable=cache off | off로 하면 초기값이 필요한 상태(누산기·은닉 상태)가 틀어질 수 있다
EXPRESSION_BALANCE | 긴 연산 사슬 (((a+b)+c)+d)을 트리 (a+b)+(c+d)로 재배열 → 임계 경로 단축 | #pragma HLS EXPRESSION_BALANCE off | 기본 on. 고정소수점은 순서를 바꾸면 반올림 결과가 달라질 수 있다
AGGREGATE | struct·배열 멤버를 넓은 한 단어로 묶어 한 포트로 | variable=d compact=bit | AXI 폭 맞출 때
DISAGGREGATE | struct를 멤버별 포트로 분리 | variable=port | AGGREGATE의 반대
OCCURRENCE | 영역이 상위보다 덜 자주 실행됨을 알림 → 자원 공유 | cycle=2 | DATAFLOW·파이프라인과 함께
STABLE | DATAFLOW 중 값이 변하지 않는 변수 선언 → 레지스터 복사 제거 | variable=config | 실제로 변하면 오동작
FUNCTION_INSTANTIATE | 함수를 인자 값마다 다른 인스턴스로 특화 | variable=mode | 상수 인자 최적화
모든 pragma의 정확한 문법: AMD UG1399 (Vitis HLS User Guide) — HLS Pragmas 장

## Slide 59: Directive 전체 요약
57
Directive | 목적 | 주요 효과 | 이 과제와의 관계
PIPELINE | 파이프라인화 | II ↓, 처리율 ↑ | LOOP_T (II = 2 필수)
UNROLL | 루프 복제 | latency ↓, 자원 ↑ | RES_J, MVM 출력 루프
ARRAY_PARTITION / RESHAPE | 배열 분할·재구성 | 메모리 포트 ↑ | 모든 가중치·상태 complete
DATAFLOW | task 병렬 | task 겹쳐 실행 | ResGRU
INTERFACE | 포트 프로토콜 | AXI / memory / stream | FPGA 실증 단계
INLINE | 함수 인라인 | 계층 제거, 함께 스케줄 | 거의 모든 함수
LATENCY | latency 제약 | 단계 수 제어 | 타이밍 조정
DEPENDENCE | 의존성 정보 | 불필요한 stall 제거 | 주의해서 사용
BIND_OP / BIND_STORAGE | 구현 자원 지정 | DSP·fabric, BRAM·LUTRAM 선택 | 곱셈·표 구현 선택
ALLOCATION | 자원 수 제한 | 공유로 DSP·LUT ↓ (II ↑ 가능) | 자원 최적화
STREAM | FIFO 채널 | DATAFLOW 버퍼링 | 
RESET / EXPRESSION_BALANCE / … | 리셋 제어, 연산 트리 균형 … | 면적·타이밍 미세 조정 | 

## Slide 60: pragma를 쓰는 두 가지 방법 — 소스 vs directive(tcl)
58
소스 pragma
// 1) 소스에 직접 (이 과제의 v0 방식)
LOOP_T: for (int t = 0; t < TIME_STEP; t++) {
#pragma HLS PIPELINE II=2
...
}
directive (run_resgru.tcl의 csynth 전에)
# 2) tcl에서 (소스를 바꾸지 않고 실험)
set_directive_pipeline -II 2 "ResGRU/LOOP_T"
set_directive_unroll "ResGRU/LOOP_T/LAYER_LOOP/RES_J"
set_directive_array_partition -type complete \
-dim 1 "ResGRU" W_inj
set_directive_bind_op -op mul -impl dsp \
-latency 2 "my_func" result
 | 소스 pragma | tcl directive
장점 | 코드와 함께 버전 관리, 어디에 적용되는지 명확 | solution마다 다른 설정 실험 가능, 소스 그대로
대상 지정 | pragma를 쓴 위치 (함수·루프 본문 맨 앞) | "함수/루프라벨" 경로 — 루프에 이름(label)이 필요
확인 | 합성 로그에 적용 메시지 | solution의 directives.tcl
둘 다 결과는 같다. 이 과제는 소스 pragma 기준으로 git에 기록하고, 빠른 실험은 tcl로 해도 좋다 — 최종 제출은 소스 + tcl만으로 재현되어야 한다

## Slide 61: 타이밍 클로저 기초 — 66 MHz를 맞추려면
59
클록 주기 안에 레지스터 → 조합 논리 → 레지스터 경로가 끝나야 한다
가장 긴 경로 = 임계 경로 (critical path). 그 지연이 Fmax를 정한다
WNS (Worst Negative Slack) = 목표 주기 − 임계 경로 지연. 음수면 미달
v0: 15 − 17.13 = −2.13 ns (Windows PC)
HLS 추정은 배선 지연을 모른다 → 구현 후 더 느려지는 것이 보통
방법 | 효과 / 대가
연산을 여러 단계로 나눔 (latency ↑) | 주기 ↓ / 재귀 경로면 II ↑
비트 폭 줄이기 | 곱셈·덧셈 지연 ↓ / 정확도 확인 필요
연산 순서 재배열 (트리) | 논리 깊이 ↓
clock uncertainty ↑ (HLS 여유) | HLS가 더 보수적으로 스케줄
Vivado 구현 전략 변경 | 같은 RTL로 약간의 개선
tcl에서 조정하는 것
create_clock -period 15 -name default
set_clock_uncertainty 12.5% ;# 기본 27%
config_export -vivado_impl_strategy \
Performance_Explore
이 과제에서의 의미
II = 2를 지키면서 임계 경로를 줄이는 것이 이 과제의 핵심 난제
임계 경로가 재귀 경로(h → … → h) 에 있으면 단계를 나누는 순간 II가 늘어난다
재귀 경로 밖(FEx, 입력 투영, 출력 투영 등)은 단계를 나눠도 II에 영향 없음 → latency만 증가
그래서 먼저 "임계 경로가 어디에 있나"를 timing 리포트와 Schedule Viewer로 확인

## Slide 62: 분석 도구 — 어디서 무엇을 보나
60
보고 싶은 것 | 어디서
II, latency, 추정 자원 | syn/report/*_csynth.rpt · GUI Synthesis Summary
II를 못 맞춘 이유 | vitis_hls.log: "HLS 200-880", "Pipelining result"
연산이 몇 번째 cycle에 | GUI → Analysis → Schedule Viewer
DATAFLOW task 구조 | GUI → Dataflow Viewer
구현 후 자원·타이밍 | impl/report/verilog/export_impl.rpt
모듈별 자원 | impl/verilog/report/*utilization_hierarchical*
임계 경로 | impl/verilog/report/*timing* (또는 Vivado에서 report_timing)
pragma가 적용됐나 | 로그의 "Unrolling", "Partitioning", "Inlining" 메시지
[스크린샷 D] Schedule Viewer에서 연산 하나를 선택한 화면
LOOP_T 안의 곱셈(mul) 또는 h_state_all load/store를 클릭해 아래 Properties에 cycle·소스 위치가 보이게
[스크린샷 E] Vivado에서 연 timing 리포트의 임계 경로
export 후 Vivado로 impl 결과(.dcp)를 열어 report_timing — 가장 나쁜 경로의 출발·도착 셀 이름이 보이게 (선택)

## Slide 63: 체크리스트와 자주 하는 실수
61
작업 순서 체크리스트
C-sim PASS 후에만 합성 (합성은 수 분~1시간)
합성 후 로그의 경고부터: HLS 200-880 (II 위반), 적용 안 된 pragma
II·latency는 csynth, 자원·타이밍은 구현 후 값으로 기록
변경은 한 번에 하나, 결과는 PPA 이력표에 (커밋 해시와 함께)
고정소수점 형식을 바꿨으면 hw_ref.py에도 같은 형식 → compare_out PASS 확인
정확도는 eval_pa.py로 (2,560 구간). 다른 방식의 숫자와 비교하지 않기
pragma를 바꿨으면 co-sim으로 RTL이 같은 결과인지 가끔 확인
자주 하는 실수
"II=1 pragma를 넣었으니 II=1이겠지" → 로그 확인 안 함
합성 추정 LUT로 자원 비교 (v0: 추정 187k vs 구현 46.6k)
static 변수의 초기화·리셋을 바꾸고 co-sim을 안 함
DEPENDENCE false를 진짜 의존성에 사용
파이프라인 안에 큰 루프를 두어 자원 폭발
float / double을 합성 코드에 남김 (거대한 부동소수점 IP)
경로에 한글·공백 → 툴 오류
서로 다른 PC에서 잰 타이밍을 한 표에 섞기